ПРОЕКТ

Благоустройство с. Рождественка

«Освещенное село - безопасное село»

Обоснование актуальности

Сельская жизнь, безусловно, полна своим очарованием, единением с природой. Скорее это относится к тем сельчанам, которые живут в городе и вырвались отдохнуть в село от привычной городской суеты на несколько дней.

Если сравнить с городом, где каждый вечер зажигается ночное освещение, горят фонари вдоль дороги, многие административные здания и культурные объекты подсвечены точечным свечением светодиодов и прожекторов, то в сельской местности ситуацию с освещением можно назвать критической.

В селе наблюдается очень малое количество столбов с фонарями. Жителям села Рождественка приходится буквально наощупь ходить в темное время суток, это возвращающиеся со школы и со спортивных секций дети разного возраста, так же возвращающиеся с работы взрослые, приезжающие на автобусе из г. Дальнереченск.

Световая среда имеет огромное значение для комфортной жизни на территории и безопасности движения на автотранспорте.

В темное время суток проведение прогулочных и игровых мероприятий, посещение магазина практически невозможно, а в зимнее время года день намного короче, темнеет рано, что еще более усугубляет ситуацию. Также при отсутствии освещения не безопасно передвижение жителей вдоль дороги и при переходе проезжей части на другую сторону дороги, при переходе через пешеходные переходы. Улицы не освещены, этим самым создается угроза безопасности для граждан, особенно для детей в темное время суток.

В последние годы участились случаи выхода на территорию села диких животных – тигров и медведей. Очень важно, чтобы улицы были освещены качественно. Для создания условий нормальной жизни людей необходимо освещение перекрестков, а также улиц, на которых уличное освещение полностью отсутствует, что негативно влияет на качество жизни граждан.

В вечернее и ночное время водители проезжающего автотранспорта не могут видеть находящихся на дороге людей, что создает травмоопасные ситуации. В вечернее время дети и взрослые боятся ходить в темноте по улице. Возникают трудности в определении номеров домов для работников почты, водителей такси и гостей с. Рождественка в темное время суток. Для обеспечения жизнедеятельности населения перекрестки улиц необходимо обустроить освещением. Проведение данных работ поможет в любое время свободно передвигаться по улице жителям, в том числе детям младшего и школьного возраста. Указанная проблема актуальна, ее решение необходимо для поддержания и сохранения жизнеобеспечения жителей, снижения социальной напряженности, что, в свою очередь положительно повлияет на улучшение качества жизни жителей села.

Цель и задачи проекта

Цель: Существенное улучшение условий проживания в селе, с соблюдением действующих санитарно-экологических требований по содержанию уличного освещения; создание благоприятных условий для безопасности дорожного движения на территории с. Рождественка.

Задачи проекта:

-улучшение внешнего облика села;

-повышение качества уличного освещения в соответствии с санитарными требованиями;

-снижение социальной напряженности;

-обеспечение безопасности при передвижении в ночное время суток взрослых и детей, пешеходов и водителей автотранспорта.

Суть проекта

Организация уличного освещения территории с. Рождественка, в том числе с использованием новых инновационных технологий, что в дальнейшем обеспечит экономию в обслуживании, без затрат на оплату электроэнергии на долгие годы.

К работам по освещению перекрестков и улиц территории села Рождественка относятся:

-установка гео-шурупа на глубину 2,5 метра с привлечением техники;

-крепление композитной опоры освещения к гео-шурупу посредством фланцевого соединения;

-крепление автономного светильника на солнечной батарее с датчиком движения к столбу;

-крепление композитной опоры освещения к гео-шурупу посредством фланцевого соединения, настройка светильников в рабочий режим.

При помощи интеллектуального пульта дистанционного управления, возможно выбрать один из четырех основных режимов освещения:

1. Режим постоянной яркости – работа светильника в течение 12 часов при 100% яркости (в случае разряда АКБ до минимально разрешенного показателя 11V, светильник автоматически переходит в энергосберегающий режим – яркость 20%. При достижении полного заряда АКБ режим постоянной яркости восстановится).

2. Режим работы светильника в течение 4-х часов при 100% яркости + 8 часов яркость 30%.

3.Режим работы светильника в течение 4-х часов при 100% яркости + 8 часов радарный датчик 100%.

4. Режим работы светильника 30% + радарный датчик 100%.* Зона действия радарного датчика - 30 метров.

Перечень необходимых материалов и оборудования для решения задач по освещению перекрестков и улиц с. Рождественка:

| № | Наименование материалов и оборудования, Описание Внешний вид | СПЕЦИФИКАЦИЯ | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автономный светильник на солнечной батарее МОДЕЛЬ АВИАТОР - 50 ВАТТ | СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ: поликристаллическая, 40W/18V СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ: 50W, 6000~6500К, BRIDGELUX 3030, 5000лм. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ LIFEPO4 154Wh, 12.8V ВРЕМЯ 100% ЗАРЯДКИ АКБ: 8 часов (при интенсивной солнечной активности) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИКА: более 5 ночей без подзарядки (смотрите рабочие температуры) УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА: 140° РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ: ВЫСОТА - 5-6 метров, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЛБАМИ – 20 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP 65 РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ: -30°С~65°С ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 820*385*180мм МАТЕРИАЛЫ КОРПУСА/РАССЕИВАТЕЛЯ: алюминиевый сплав / закаленное стекло | 59 |
| 2 | Комплект композитной опоры (опора 7 метров, гео-шуруп (свайно-винтовая основа), комплект крепежа. В случае отсутствия композитной опоры предусмотрена замена на металлоопору Ø70мм | высота 7 м диаметр 97 мм фланец 200мм х 6 х 14мм горизонтальная нагрузка в верхней точке ~120 кг вес столба ~32 кг Возникают ситуации, когда невозможно организовать установку опоры, инфраструктуре рядом или участку земли, композит решает данную проблему. Опора проста, долговечна, не требует покраски или сезонного перекрашивания. Отличные эксплуатационные качества, не проводит электричество, влаго- и морозостойкий. Если требуется в будущем перенос столба, это делается легко, путем разбора композитного столба от гео-шурупа, выкручивания самого гео-шурупа, и установки на новом месте в том же порядке. | 59 |
| 3 | Монтажные хомуты | Для крепления светильника к композитному столбу | 59 |
| 4 | Работа по монтажу гео-шурупов (свайно-винтовой основы для композитного столба) с привлечением механизированных средств | Установка гео-шурупа на глубину 2,5 метра с привлечением техники. | 59 |
| 5 | Услуги крана, доставка столба к месту установки. |  | 59 |
| 6 | Услуги монтажа | Крепление светильников к композитному столбу, крепление композитной опоры освещения к гео-шурупу посредством фланцевого соединения | 59 |
| 7 | Пуско-наладочные работы по введению светильников в рабочий режим, программирование | Каждый светильник зарядить не менее 5 часов на солнце, а после крепления светильника и установки композитного столба, настройка светильника на один из предлагаемых производителем, режимов. | 59 |

Анализ существующих решений

Главные условия

Во время реализации проекта будет установлено новое уличное освещение на территории села Рождественка, которое соответствует современным стандартам и новым технологиям, долговечное, без потребления электроэнергии от сети. Что позволит в будущем сэкономить затраты бюджета сельского поселения в несколько раз. Уличное освещение будет подаваться в течение темного времени суток с помощью датчика освещенности, в том числе, работа в автономном режиме с использованием освещения всего 30%, при срабатывании датчика движения яркость лампы повышается до 100%. Что позволит решить сразу несколько проблем, связанных с плохим уличным освещением.

Расчет стоимости потребления электроэнергии от электросети:

3932 часа – количество темных часов в году (Приморье)

Расчет по формуле W = P * t * T

W – количество потребляемой энергии квт/ч

P – мощность потребителя квт

t – время потребления

T -  тариф

50 ватт/1 лампа * 3932 часа* 7,53 рублей/квт/час = 1480,40 рубля/год

59 ламп * 1480,40 рублей = 87343,60 рублей/год

Расчет стоимости ламп:

50ватт/1шт=9500,00 руб

Фото реле/1шт=700,00 руб

Нога с фланцем/1шт=2000,00 руб

Монтаж /1шт=3000,00 руб

Итого:15200,00 руб/1 шт

Итого 59*15200,00=896800,00 руб

Установка счетчиков и их регистрация 59 ламп*3000,00руб=177000,00 рублей

Так же обслуживание и замена ламп +– =150000,00 р/год

Итого: 1311143,6 рублей

Исходя из расчетов выше получается, что установка и монтаж электрооборудования от электросети обойдется бюджету поселения 1311143,6 рублей, в том числе 150 000,00 рублей на ежегодное обслуживание.

В случае установки современных инновационных ламп срок окупаемости составит 25 года.

Освещение села, представляемое данным проектом, предусматривает использование современных инновационных технологий, а именно установку пятидесяти автономных светильников на солнечных батареях серии АВИАТОР.

Светильники на солнечных батареях серии АВИАТОР созданы специально для работы в климатических условиях со слабой солнечной активностью, для регионов в которых в течение года преобладают пасмурные и дождливые дни. Новейшие технологические позволяют достигать 100% эффективной работы автономных светильников. Применяемые технологии энергоснабжения, автоматизированного управления, позволяют создавать комфорт и безопасность, с наступлением темноты светильники включаются автоматически и отключаются на рассвете. Корпус светильника отлит из алюминиевого сплава под давлением по специальной технологии, обеспечивающей высокую устойчивость к коррозии. Солнечная панель, аккумуляторные батареи и блок управления – все интегрировано в корпус светильника. Индикаторные лампочки отображают состояние заряда аккумуляторных батарей, эффективность работы солнечной панели и режим свечения автономного светильника.

Результат проекта

Улучшение условий для проживания в селе: в данный момент очень низкий процент освещенности, а именно освещена частично только центральная улица. После реализации проекта, процент освещенности увеличится в 7-9 раз, что очень важно в любое время года. Будут освещены дороги и перекрестки к местам общего пользования, к важным социально-значимым объектам, таким, как: фельдшерско-акушерский пункт, школа, клуб, магазин, почтовое отделение и другие.

Дети смогут посещать спортивные секции и творческие кружки, так как большинство мероприятий проводится в вечернее время, после окончания учебного процесса в школе. Особенно это важно в зимний период года, когда световой день короткий.

А также увеличится число занимающихся в спортивных секциях и творческих кружках. Пожилые люди смогут спокойно выйти на прогулку в вечернее время.

Будет освещен каждый перекресток, что снимет социальную напряженность.

А самое главное это автономность работы уличного освещения, полная независимость от внешней электрической сети. Освещение села сохранится даже при возникновении аварий и перебоев с электроснабжением. При любой аварийной ситуации на линии электросети, не смотря на погоду и другие факторы, освещение будет продолжать свою работу автономно. Что является немаловажным плюсом освещения на солнечных батареях, у которых срок службы минимум 10 лет.

Безопасность жизнедеятельности увеличится в разы. В темное время суток станет безопаснее переходить через дорогу, а автомобилисты смогут видеть идущих пешеходов. Ведь тротуары для пешеходов не предусмотрены, и жители передвигаются по краю проезжей части. В темное время суток — это очень опасно. Благодаря освещению станет безопасней.

Затратив сейчас такую денежную сумму на освещение, в последствии мы будем получать достойное освещение, не затрачивая на это никаких денежных средств в течении 10 лет как минимум.

Освещенное село-безопасное село!

Критерии успеха проекта

Действие проекта охватывает все возрастные группы населения села от дошкольников до пенсионеров. Проект рассчитан на 100% охват жителей села. Обустройство уличного освещения, повышение надежности и безопасности.

Этапы реализации проекта

1.Подготовительный.

1.1. Подготовка проекта «Благоустройство с. Рождественка «Освещенное село - безопасное село».

1.2. Оформление документов.

Составление детального плана благоустройства с. Рождественка по освещению, составление карты-плана и схемы.

1.3. Составление списка необходимого оборудования и материалов, составление сметы расходов на выполнение работ по реализации проекта.

1.4. Подготовка к работам

1.5. Участие в экспертизе

1.6. Создание рабочей группы по реализации проекта

1.7. Заключение договоров на приобретение и поставку необходимых материалов и оборудования. Приобретение описанных материалов и оборудования с учетом возможных источников финансирования.

1.8. Составление календарного плана-графика на проведение работ.

2. Основной (выполнение работ по реализации проекта)

2.1. Заключение договора по проведению монтажных работ.

2.2. Авторский надзор.

2.3. Приемка выполненных работ.

3. Заключительный.

3.1. Создание фотовыставки по итогам работы над проектом.

Карта-план

Общий вид с обозначением столбов со светильниками

Часть общей карты с обозначением столбов

Часть общей карты с обозначением столбов

Часть общей карты с обозначением столбов

Часть общей карты с обозначением столбов