АДМИНИСТРАЦИЯ

РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября  2020г                                                         с. Ракитное                                       №  42

Об переутверждении схемы теплоснабжения  Ракитненского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах  теплоснабжения», администрация Ракитненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переутвердить схему теплоснабжения Ракитненского сельского поселения (прилагается)

2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Ракитненском сельском поселении КГУП Примтеплоэнерго филиал Горноключевской Дальнереченский тепловой район участок №7 котельная № 9, 10

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования в установленном порядке.

Глава администрации

Ракитненского

сельского поселения                                                                      О.А. Кириллов

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Ракитненского сельского поселения

От   16.11.2020г       №  42

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Ракитненского сельского поселения  являются:

- Федеральный Закон от 27.07.2010 года № 190 «О теплоснабжении»;

- Генеральный план Ракитненского сельского поселения

1. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Ракитненского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Графическая часть

4.    Пояснительная записка к схеме теплоснабжения:

4.1 Ракитненское  сельское поселение входит в состав Дальнереченского муниципального района.

Ракитненское сельское поселение образовано в соответствии с Федеральным законом от 6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования Ракитненского сельского поселения Дальнеречеснкого муниципального района Приморского края от 16.08.2005 № 4 с 1 января 2006 года.

Административным центром  Ракитненского сельского поселения является село Ракитное.

В состав Ракитненского сельского поселения входят  3 населенных пунктов:  с.Ракитное, с.Лобановка и с.Ясная Поляна.

Площадь поселения – 42680 га.

Численность населения Ракитненского сельского поселения на 01.01.2014 года  — 1672 человек,

Климат Ракитненского сельского поселения имеет ярко выраженный муссонный характер, основными чертами которого являются довольно холодная и малоснежная зима и теплое, влажное со значительным количеством осадков лето. Самый холодный месяц январь, средняя температура которого -20,5ºС, абсолютный минимум -42ºС. Самый теплый месяц июль со средней температурой 21,1ºС, абсолютный максимум +37ºС. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 74%. Наибольшая величина относительной влажности приходится на август, наименьшая- на апрель. Средняя годовая скорость ветра составляет 2,6-3,6 м/с, наблюденная максимальная скорость достигает 24м/с.

Наибольшая за зиму высота снежного покрова из максимальных декадных значений составляет 44-65 см. Сильные осадки обусловлены взаимодействием двух фронтов: полярного и прежнего арктического, лежащего южнее Приморья. Сильные осадки вызываются циклонами-тайфунами, наибольшая их повторяемость до 50% в августе. Все сильные дожди носят фронтальный характер.

Инженерно-геологические условия: Ракитненское сельское поселение расположено в центральной части Дальнереченского муниципального района Приморского края и граничит:

- на севере с Веденкинским сельским поселением Дальнереченского муниципального района;

- на востоке –с Красноармейским муниципальным районом Приморского края и Ореховским сельским поселением Дальнереченского муниципального района;

- на юге – с Малиновским сельским поселением Дальнереченского муниципального района

- на западе – с межселенной территорией Дальнереченского муниципального района.

Большая часть территории сел является неблагоприятной и ограниченно благоприятной для градостроительного освоения. К факторам, осложняющим строительство, относится:

- близкое залегание грунтовых вод (0,5-4,0м), возможное развитие верховодки,

- затопление и подтопление паводковыми водами.

Учитывая высокий уровень стояния грунтовых вод на отдельных участках территории проектирования, организация поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод имеет существенное значение.

4.2  Сведения о существующем теплоснабжении:

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения,  является единая теплоснабжающая организация в Ракитненском сельском поселении КГУП Примтеплоэнерго филиал Лесозаводский Дальнереченский.

Источниками теплоты в Ракитненском сельском поселении являются котельные:

Сведения о котельных по поселению:

с. Ракитное– котельная № 9 (жилой многоквартнирный дом, школа, коррекционная школа, МКУК «ДЦ Ракитенского сельского поселения), тип котла – Универсал-6, вид топлива — уголь, количество котлов – 4, КПД котла - 55,  производительность одного котла - 0,297 Гкал/час, суммарная производительность котельной – 1,188 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 0,444 Гкал/час, год установки – 1995 г.

с.Ракитное – котельная № 10 (дет/сад, врачебная амбулатория, пожарная часть, примтеплоэнерго), тип котла – Универсал – 6, вид топлива- уголь, количество котлов 4, КПД котла – 59, производительность одного котла – 0,297 Г/кал/ч, суммарная производительность котельной – 1,188 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,244 Гкал/ч, год установки - 2000г.

В населенных пунктах с.Лобановка и с.Ясная Поляна централизованное теплоснабжение отсутствует. Газоснабжение в ближайшие три года не планируется. Отопление существующего жилого фонда – печное (кроме одного восьмиквартирного дома).

4.3. Демографическая ситуация Ракитненского сельского поселения: В настоящее время наблюдается значительное сокращение численности населения в сельской местности. Среднегодовой процент снижения численности населения Ракитненского сельского поселения за последние несколько лет составил 3,2%.Численность умерших превышает численность рожденных.

Целью территориального планирования Ракитненского сельского поселения является создание условий для его устойчивого развития путем рациональной организации территории для обеспечения наиболее благоприятных условий проживания населения и развития промышленного, сельскохозяйственного и других видов производства с учетом интересов всех субъектов хозяйственной деятельности, сохранения и улучшения окружающей среды при условии эффективного и комплексного использования природных, материальных и трудовых ресурсов.

Намеченные генеральным планом мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры направлены на создание условий для устойчивого развития территории путем стимулирования градостроительными методами развития различных видов хозяйственной деятельности, а также развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Основные задачи планировочной организации территории сводятся к следующему:

- упорядочение территорий населенных пунктов с созданием четкой планировочной структуры;

- развитие социальной, транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктур;

- развитие производственных зон для размещения предприятий сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также предприятий малого и среднего бизнеса другой отраслевой специализации;

- создание зон рекреационного назначения для отдыха населения.

Основное развитие функциональных зон планируется в населенных пунктах, планировочная структура которых совершенствуется путем развития жилых, общественно-деловых, рекреационных, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры.

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок генерального плана является создание для всего населения Ракитненского сельского поселения комфортных условий для проживания. В качестве основного типа новой жилой застройки во всех населенных пунктах проектом предлагается застройка индивидуальными 1-3 этажными жилыми домами с земельными участками. Строительство нового жилья предусматривается с обеспечением всеми видами инженерного благоустройства (теплоснабжение, водопровод, канализация).

4.4. Проектное решение теплоснабжения.

Проектом предусматривается улучшение благоустройства жилищного фонда Ракитненского сельского поселения посредством не только увеличения общей площади жилья на одного жителя, но и обеспечение качественным теплоснабжением за счет модернизации и строительства теплоисточников.

Теполснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается по всем видам теплопотребления – отопление, вентиляция и горячее водоснабжение.

Центральное отопление жилищного фонда предусматривается только для районов существующей многоквартирной застройки в с.Ракитное от существующей котельной № 9

Для обеспечения тепловой энергией существующего и проектируемого индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории Ракитненского сельского поселения, предлагается децентрализованная система теплоснабжения. Теплообеспечение необходимо предусмотреть от автономных теплогенераторов с естественной циркуляцией теплоносителя – индивидуальных водогрейных двухконтурных котлов, оборудованных низкоэммисионными горелками, осуществляющими «дожиг»  уходящих газов. Для производства тепла на нужды ГВС (горячего водоснабжения) необходима установка емкости водонагревателей (пластинчатых теплообменников) накопительного типа, использующих в качестве топлива природный газ.

К расчетному сроку генерального плана система выработки и транспортировки тепловой энергии от котельных будет иметь ряд проблем, обусловленных высоким процентом износа оборудования котельных и трубопроводов, при строительстве новых объектов возникнут трудности с подключением их к сложившейся теплоснабжающей инфраструктуре.

Для перспективного развития и возможности покрытия прироста тепловых нагрузок участков нового строительства, существующего сохраняемого жилищного фонда и объектов соцкульбыта необходима модернизация теплоисточников на расчетный срок.

Для уменьшения потерь тепла при транспортировке и увеличения пропускной способности необходима систематическая замена изношенных тепловых сетей, находящихся, в неудовлетворительном техническом состоянии и отработавшие свой нормативный срок эксплуатации.

При прокладке трубопроводов новых и реконструируемых тепловых сетей рекомендуется применение стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстро восстанавливаемых в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции (соответствующих требованиям ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98)

Перспективные расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям- удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1м² общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учетом потребления в общественных зданиях.

Удельные нормы теплопотребления приняты:

- по укрупненным – удельным отопительным и вентиляционным характеристикам для жилых и общественных зданий в Вт/кв.м*град. С (справочное пособие «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»:- М.,2003г.);

- по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1м² общей площади жилых зданий ( с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий);

- по укрупненным показателям среднего теплового потока на горячее водоснабжение.

Прогнозируемые показатели на расчетный срок

Прогнозируемые потребности тепла на отопление объектов нового строительства и существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку

| Населенный пункт | Население, чел. | Объем жилищного фонда, тыс.м² | Потребление тепла на отопление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт/час | МВт/год |
| с.Ракитное в том числе по типам жилья: | 1125 | 32,1 | 4,790 | 13169,13 |
| -многоквартирная застройка | 15 | 0,4 | 0,035 | 96,22 |
| - индивидуальная застройка | 1110 | 31,7 | 4,755 | 13072,90 |
| с.Лобановка | 115 | 3,3 | 0,495 | 1360,90 |
| с.Ясная Поляна | 170 | 4,8 | 0,720 | 1979,49 |
| Итого по поселению | 1410 | 40,2 | 6,005 (0,035) | 16509,52 (96,22) |
| То же, Гкал | - | - | 5,176 (0,030) | 14232,34 (82,948) |

Примечание:- в скобках, в том числе расход тепла на отопление многоквартирного жилищного фонда от централизованных теплоисточников.

Расходы тепла на нужды учреждений культурно-бытового обслуживания

| Объект | Кубатура тыс.м³ | Расход тепала, МВт/час | Годовая выработка тепла, МВт/год | Годовая выработка тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Итого | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Итого |  |
| Объекты нового строительства | 7,8 | 0,034 | 0,035 | 0,017 | 0,087 | 94,35 | 64,33 | 124,0 | 282,7 | 243,7 |
| Итого существующие сохраняемые объекты и объекты нового строительства | 39,8 | 0,175 | 0,179 | 0,089 | 0,443 | 481,4 | 328,2 | 632,9 | 1442,6 | 1243,6 |

Годовые расходы тепла и топлива для теплоснабжения многоквартирного жилищного фонда и объектов культурно-бытового обслуживания от источников централизованного теплоснабжения и котельных установок на расчетный срок

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход тепла | тыс.МВт | 1,538 |
|  |  | тыс.Гкал | 1,326 |
| 2 | Расход тепла | Т.У.Т. (тонн условного топлива) | 0,223 |

Прогнозируемые показатели на 1 очередь

Прогнозируемые потребности тепла на отопление объектов нового строительства и существующего сохраняемого фонда на 1 очередь строительства

| Населенный пункт | Население, чел. | Объем жилищного фонда, тыс.м² | Потребление тепла на отопление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт/час | МВт/год |
| с.Ракитное, в том числе по типам жилья | 1180 | 28,8 | 4,295 | 11808,23 |
| многоквартирная застройка | 15 | 0,4 | 0,035 | 96,22 |
| индивидуальная застройка | 1165 | 28,4 | 4,260 | 11712,0 |
| с.Лобановка | 120 | 2,9 | 0,435 | 1195,94 |
| с.Ясная Поляна | 180 | 4,3 | 0,645 | 1773,29 |
| Итого по поселения | 1480 | 36,0 | 5,375 (0,035) | 14777,47 (96,22) |
| То же, Гкал | - | - | 4,0633 (0,030) | 12739,198 (82,948) |

Примечание: - в скобках, в том числе расход тепла на отопление многоквартирного жилищного фонда от централизованных теплоисточников.

Расходы тепла на нужды учреждений культурно-бытового обслуживания

| Объект | Кубатура тыс.м³ | Расход тепла, МВт/час | Годовая выработка тепла, МВт/год | Годовая выработка тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Итого | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжением | Итого |  |
| Объекты нового строительства | 1,6 | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,018 | 19,35 | 13,2 | 25,4 | 57,9 | 49,9 |
| Итого существующие сохраняемые объекты и объекты нового строительства | 33,6 | 0,148 | 0,151 | 0,075 | 0,374 | 406,4 | 277,1 | 534,3 | 1217,9 | 1049,9 |

Годовые расходы тепла и топлива для теплоснабжения многоквартирного жилищного фонда и объектов культурно-бытового обслуживания от источников централизованного теплоснабжения и котельных установок на 1-ю очередь строительства

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход тепла | тыс.МВт | 1,314 |
|  |  | тыс.Гкал | 1,133 |
| 2 | Расход топлива | Т.У.Т. (тонн условного топлива) | 0,190 |

Годовые расходы тепла и топлива предприятиями определяются, исходя из числа дней работы предприятия в году, количества смен работы в сутки с учетом режима теплопотребления предприятия. Для действующих предприятий годовые расходы теплоты определяются по эксплуатационным данным или по укрупненным ведомственным нормам.

Для обеспечения надежности теплоснабжения и обеспечения горячего водоснабжения жилищного фонда, объектов социального и коммунально- бытового назначения на территории Ракитненского сельского поселения необходима разработка и реализация программы, предусматривающей выполнение следующих мероприятий:

Расчетный срок

- модернизация оставляемых в работе котельных № 9 и № 10 в с.Ракитное, выполнение строительно-монтажных работ, комплексное техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного котлооборудования нового поколения, с высокими параметрами теплоносителя и КПД, и хорошими экологическими характеристиками;

- замена изношенных тепловых сетей, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и отработавшие свой нормативный срок эксплуатации;

- осуществление монтажа проточных газовых водонагревателей в районах многоквартирной застройки в с.Ракитное;

- установка электрических водонагревателей в зданиях образовательных учреждений;

- строительство новых локальных источников теплоснабжения для перспективных учреждений культурно-бытового обслуживания с использованием при строительсве котлов нового поколения по технологии модульной сборки, упрощающей работу в стесненных условиях, с установкой емкостных водонагревателей для нужд ГВС;

- обеспечение тепловой энергией существующей и проектируемой индивидуальной застройки от автономных газовых теплогенераторов, с индивидуальной застройки от автономных газовых теплогенераторов, с установкой емкостных водонагревателей для нужд горячего водоснабжения (ГВС);

- использование природного газа, в качестве основного топлива для проектируемых локальных теплоисточников и существующих котельных;

-присоединение автономных теплогенераторов и водонагревателей к внешней сети газоснабжения низкого давления;

- завершение работ по повсеместной установке у потребителей приборов учета расхода тепловой энергии и регулирование подачи тепла, систем автоматического регулирования отпуска тепловой энергии;

1 очередь

- замена и модернизация низкоэкономичных маломощных котлов в котельной № 9 с.Ракитное;

- повышение надежности и экономичности систем транспорта тепловой энергии- перекладка сетей и восстановление изоляции;

- разработка проектно-сметной документации на строительство новых локальных источников теплоснабжения для перспективных учреждений культурно-бытового обслуживания;

-монтаж проточных газовых водонагревателей в районах многоквартирной застройки в с.Ракитное;

- установка электрических водонагревателей в зданиях образовательных учреждений;

- установка автономных газовых теплогенераторов во всех населенных пунктах Ракитненского сельского поселения для обеспечения тепловой энергией существующей и проектируемой индивидуальной застройки;

- монтаж емкостных водонагревателей, непосредственно у потребителей существующей и проектируемой индивидуальной застройки для обеспечения горячего водоснабжения;

- перевод теплоисточников, функционирующих на твердом топливе – на природный газ, в качестве основного топлива;

- присоединение автономных теплогенераторов и водонагревателей к внешней сети газоснабжения низкого давления.

5. Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

электричество: 1 кВт/ч энергии – это 3,6 МДж тепла, 4,5248  рублей за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить  1,26 рублей;

сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1 кг и стоит около  65,5 рублей, значит, 1  МДж будет стоить около 1,60 рублей.

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1 кВт тепла.

Данные для расчета:

дрова сухие – 3,900 КВт/ кг;

дрова влажные – 3, 060 КВт/ кг;

антроцит — 5,800 КВт/ кг;

природный газ – 10,000 КВт/м. куб;

сжиженный газ – 20,800 КВт/м. куб.

С точки зрения экономичности оптимальный вариант — газовое топливо.

6. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступности к ревизии и ремонту.

7. Рекомендуется трассировку и прокладку магистральных тепловых сетей осуществлять подземным способом.